## Slide 1
Экономика исследований в грунтовой лаборатории в свете действующей нормативной базы и в условиях супервайзинга

## Slide 2
ДАНО:
Объект «N» III геотехнической категории.
В основании проектируемого сооружения находится:
4 песчаных ИГЭ
4 суглинистых ИГЭ
2 глинистых ИГЭ
Запрос от заказчика охарактеризовать грунты основания параметрами модели HS (Hardering Soil)

## Slide 3
ИМЕЕМ:
Аккредитованную грунтовую лабораторию оснащенную:
40 компрессионными приборами
10 сдвиговыми приборами
10 приборами трехосного сжатия
10 комплектов оборудования для определения физ. свойств
Персонал лаборатории: 15 профильных специалистов-грунтоведов и 5 вспомогательных специалистов.

## Slide 4
Какие параметры будем определять:
c, φ, E50ref, Eurref, μ, m, ψ , Eoedref, kx, ky, OCR, γunsat, γsat, K0
Для 1 глинистого ИГЭ нам потребуется провести:
18 трехосных испытаний (цилиндров) для определения c, φ, E50ref, Eurref, μ, m, ψ
18 испытаний в одометрах для определения Eoedref, kx, ky, OCR
10 комплексов определений физических свойств для определения γunsat, γsat
6 трехосных испытаний в камере типа B для определения K0

## Slide 5
Общее количество испытаний для выполнения запроса по объекту «N»
Для глинистых ИГЭ :
108 трехосных испытаний в камере типа А
108 испытаний в одометрах
60 комплексов определений физических свойств
36 трехосных испытаний в камере типа B

## Slide 6
Общее количество испытаний для выполнения запроса по объекту «N»
Для песчаных ИГЭ :
72 (18*4) трехосных испытаний в камере типа А
24 (6*4) испытаний в одометрах
40 комплексов определений физических свойств

## Slide 7
Оценка времени производства описанных работ в условиях супервайзинга
Тип испытания | Количество |  | Время (суток) |  | ИТОГО
 | Глинистые | Песчаные | Глинистые | Песчаные | 
Трехосные (тип А) | 108 | 72 | 121 | 14 | 135
Одометрические | 108 | 24 | 21 | 4 | 25
Комплекс физ. свойтсв | 60 | 40 | 7 | 7 | 7
Трехосные (тип В) | 36 | - | 20* | - | 20
1 КД испытание глинистого грунта = 1 сутки ВФС + 3 суток консолидация + 7 суток девиаторное нагружение = 11 суток;
1 одометрическое испытание глинистого грунта (осредненное значение с учетом и без учета консолидации) = 7 суток;
1 КД испытание песчаного грунта = 1 сутки ВФС и консолидация + 1 сутки девиаторное нагружение = 2 суток;
1 одометрическое испытание песчаного грунта = 4 суток;
1 испытание K0 = 5 суток
*при условии наличия 10 камер типа В

## Slide 8
Оценка времени производства описанных работ в условиях супервайзинга
Так, окончательное время получения всех необходимых параметров для полной характеристики объекта «N» для модели поведения HS составляет 155 дней.
Предполагается что работа ведется непрерывно, без выходных и праздничных дней.
Обработка ведется параллельно с получением данных, дополнительного времени не заложено

## Slide 9
Оценка стоимости производства описанных работ для 6 глинистых ИГЭ
Вид испытания | Количество определений | Единичная расценка, руб. (1999 год) | Итого, руб.
Трехосное КД испытание (кам. типа А) | 108 | 694,3 | 74 984,4
Одометрическое испытание | 108 | 82,5 | 8 910,0
Комплекс физ. свойств | 60 | 47,1 | 2 826,0
Трехосное КД испытание (кам. типа В) | 36 | 694,3 | 24 994,8
ИТОГ, руб. (1999 год) |  |  | 111 714,8
В ценах 2018 года (К=44,21) стоимость работ по глинистым ИГЭ составляет
4 938 911,3 руб.

## Slide 10
Оценка стоимости производства описанных работ для 4 песчаных ИГЭ
Вид испытания | Количество определений | Единичная расценка, руб. (1999 год) | Итого, руб.
Трехосное КД испытание (кам. типа А) | 72 | 366,4 | 26 380,8
Одометрическое испытание | 24 | 51,8 | 1 243,2
Комплекс физ. Свойств | 40 | 45,5 | 1 820,0
ИТОГ, руб. (1999 год) |  |  | 29 444,0
В ценах 2018 года (К=44,21) стоимость работ по песчаным ИГЭ составляет
1 301 719,2 руб.

## Slide 11
Оценка общей стоимости производства описанных работ для объекта «N»
Так, общая стоимость лабораторных работ составляет 6 240 630,5 руб. в современных деньгах
В этих расчетах не учитывалась камеральная обработка результатов, которую подразумевает СБЦ
В этих расчетах также не учитывались повышающие коэффициенты по консистенции грунта или его пористости

## Slide 12
Резюме
Для качественной характеристики грунтового основания параметрами модели поведения HS для объекта III геотехнической категории для средне оснащенной грунтов лаборатории потребуется:
155 дней непрерывной работы только над одним объектом
6 240 тыс. руб.
15 профильных специалистов с опытом работы

## Slide 13
Выводы для заказчиков, грунтовых лабораторий и супервайзеров:
Для корректной работы необходимо грамотно сконструированное Техническое Задание (не просто «сделать по ГОСТ»)
«Оптимизировать» сроки практически невозможно. Производительность оборудования повысить невозможно, есть постоянный надзор и жесткие требования ГОСТ
Такая работа не может быть сделана за 0,2 СБЦ
«3 человека» не могут справиться с подобной задачей

## Slide 14
Рассчитывайте свои силы!

## Slide 15
Спасибо за внимание!