## Slide 1
Разночтения в Нормативной базе,
влияющие на требования экспертов к объёмам изысканий
и геотехническим решениям по нулевому циклу
ООО «ПИК-Проект» / Геотехнический отдел (ГтО)
Начальник ГтО – Буданов Алексей Александрович, к.т.н.
Главный геолог – Котов Валерий Юрьевич, к.г-м.н.
Ведущий геолог – Логощенко Анна Петровна
Дата: 18.09.2018г.

## Slide 2
Группа Компаний «ПИК» является крупнейшим девелопером жилой недвижимости в Москве, Московской области и России в целом. Компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики.
С 2005 года проектирование большинства объектов ГК «ПИК» выполняется ООО «ПИК-Проект», а с 2016 г (более 300 объектов) сопровождение и анализ инженерно-геологических изысканий (ИГИ) и геотехнического мониторинга, разработка экономически целесообразных и технически обоснованных решений по нулевому циклу, выполнение расчетов влияния, ведение авторского надзора и снятие замечаний экспертов по соответствующим частям проектов выполняются Геотехническим отделом (ГтО).
В настоящее время наблюдается всеобщее стремление к оптимизации затрат и формализации процессов. Этот тренд отмечается и в системе Изыскатель-Проектировщик-Эксперт. Единый подход и синхронизация требований нормативных документов могут существенно снизить количество неопределенности, уменьшить риски принятия спорных решений, а следовательно сэкономить время и деньги Заказчика работ.
К сожалению, сейчас ситуация далека от совершенства. С июля 2017 основными документами, регламентирующими изыскания и проектирование нулевого цикла являются СП 22.13330.2016 и СП 47.13330.2016.

## Slide 3
Однако, исполнители и эксперты руководствуются Перечнем обязательных национальных стандартов и правил, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1521 от 26.12.2014 г. По этому документу обязательными к применению являются пункты и разделы СП 22.13330.2011 и СП 47.13330.2012. Но и в этих разделах существует множество разночтений и неопределенностей, позволяющих экспертам давать формальные замечания, устранение которых приводит к увеличению времени и стоимости выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Кроме того, данные замечания могут появится на любом этапе прохождения экспертизы (ИГИ, КР, ПОС…)
Основные возможные последствия:
заказ дополнительных ИГИ;
корректировка проектных решений;
повторное прохождение экспертизы;
усиление грунтов или свайный тип фундаментов (+ 1,5 – 2 тыс. руб./ пог. м).
Большинство изыскателей в ходе работ опираются на требования СП 47…, поэтому рассмотрим характерные проблемы, возникающие в ходе применения норм СП 22… на объектах Московского региона .

## Slide 4
Вопросы, связанные со свойствами грунтов, итоговые проектные решения по которым опираются на субъективное мнение эксперта:
Органоминеральные грунты
Виброползучесть
Морозная пучинистость
Плотность сложения песков
Нормативные документы:
ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация;
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация (недействующий);
ГОСТ 28622-2012 Грунты. Метод лабораторного определения пучинистости;
ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 Геотехнические исследования и испытания. Идентификация и классификация грунтов. Часть 2. Классификация (будет введен в действие 01.01.2020 г.);
НиТУ-127-55 Проектирование естественных оснований зданий и промышленных сооружений (недействующий);
СНиП II-Б.1-62 Основания зданий и сооружений (недействующий);
СНиП II-15-74 Основания зданий и сооружений (недействующий);
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений;
СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений;
СП 11-105-97 Часть 1. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ;
ТСН 50-304-2001 г.Москвы (МГСН 2.07-01) Основания, фундаменты и подземные сооружения.

## Slide 5: ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
6.4. Органоминеральные и органические грунты
(СП 22.13330-2011 обязательный к применению)
6.4.1. Основания, сложенные водонасыщенными органоминеральными (илы, сапропели, заторфованные грунты) и органическими грунтами (торфы)…
6.4.4. При проведении инженерно-геологических изысканий следует дополнительно устанавливать:… Расстояние между отдельными скважинами не должно превышать 20 м...
Определение характеристик органоминеральных и органических грунтов должно производиться не менее чем через 0,5 м по глубине каждого обнаруженного слоя.
6.4.13. При расчете оснований должны учитываться анизотропные свойства органоминеральных и органических грунтов. В каждой точке основания следует отбирать не менее двух образцов для определения характеристик в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном. Коэффициент фильтрации также должен определяться для этих двух направлений.
В СП 22.13330-2011 Приложение Б (А – СП 22.13330.2016) органоминеральными рекомендовано считать грунты, содержащие более 5% органического вещества.
В ГОСТ 25100-95, ссылка СП 22.13330-2011 – более 10% (табл. 22, 23)
В ГОСТ 25100-2011, ссылка СП 22.13330-2016 – более 3% (табл. 22)
В ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017 – более 6% (п. 4.5, табл. 3)
Зона неопределённости - интервал содержания органического вещества 3(5) – 10%

## Slide 6
ГОСТ 25100-95
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

## Slide 7
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
ГОСТ 25100-2011
ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017

## Slide 8
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ
  Выданное замечание – находящиеся в сжимаемой толще глины полутвердые с примесью органики (5%) являются органоминеральными. Выполненных ИГИ недостаточно по количеству скважин, объёму и видам лабораторных исследований.
  Для устранения замечания нужно либо выполнить дополнительные ИГИ, либо переходить на свайные (длина 9-10 м) фундаменты. (1,5 тыс. руб. * 9-10 м * 500-600 свай * 12 секций = 81-108 млн. руб.)
Предложения:
Синхронизировать требования нормативных документов;
Уточнить в ГОСТ 25100-20** и СП 22.13330.201* минимальное содержание органического вещества органоминеральных грунтов;
Внести грунты с примесью органического вещества в разновидность – минеральные.

## Slide 9: ВИБРОПОЛЗУЧЕСТЬ
6.13. Особенности проектирования оснований сооружений, возводимых вблизи источников динамических воздействий (СП 22.13330-2011 обязательный к применению, п. 6.14 СП 22.13330-2016 )
6.13.1. Проектирование оснований сооружений должно осуществляться с учетом возможных динамических воздействий:
а) стационарного оборудования с динамическими нагрузками, установленного в существующих и проектируемых сооружениях;
б) автомобильного и железнодорожного транспорта и метрополитена;
в) строительного оборудования;
г) прочих источников (взрывные работы и т.д.).
6.13.3. Среднее давление от статических нагрузок под подошвой фундамента p, кПа, в пределах зоны, где скорость колебаний поверхности грунта более 15 мм/с (от импульсных источников динамических воздействий) или 2 мм/с (от прочих источников), должно удовлетворять условию
,
Где - коэффициент условий работы грунтов основания при динамических воздействиях …
6.13.4. Для мелких и пылеватых водонасыщенных песков и глинистых грунтов текучей консистенции в пределах зон, указанных в 6.13.3, необходимо производить расчет длительных осадок от совместного действия статических и динамических нагрузок (виброползучесть). *
*В СП 22.13330-2016 - дополнен необходимостью применения лабораторных и полевых методов)
Зона неопределённости – область развития динамических воздействий

## Slide 10: ВИБРОПОЛЗУЧЕСТЬ
В отчетах по ИГИ (ИЭИ) протоколы измерений виброскорости отсутствуют.
Не ясно на какой отметке измерять виброскорость (поверхность земли, подошва фундаментов, кровля грунтов, склонных к виброползучести)?
При неопределенности ИГИ выполняются организацией, предложившей меньшую цену (без исследований виброползучести).
Выданное замечание – находящиеся в сжимаемой толще грунты склонны к виброползучести. Выполненных ИГИ недостаточно по объёму и видам лабораторных исследований.
Для устранения замечания нужно выполнить дополнительные ИГИ.
Предложение:
Уточнить в СП 22.13330.201* критерии необходимости определения виброползучести грунтов (средние расстояния от источников вибраций, на всей территории населенных пунктов и т.д.)

## Slide 11: МОРОЗНАЯ ПУЧИНИСТОСТЬ
6.8. Пучинистые грунты (СП 22.13330-2011 обязательный к применению)
6.8.1. Основания, сложенные пучинистыми грунтами, должны проектироваться с учетом способности таких грунтов при сезонном или многолетнем промерзании увеличиваться в объеме… При последующем оттаивании пучинистого грунта происходит его осадка.
6.8.2. К пучинистым грунтам относятся глинистые грунты, пески пылеватые и мелкие, а также крупнообломочные грунты с глинистым заполнителем, имеющие к началу промерзания влажность выше определенного уровня (ГОСТ 25100-95).
Зона неопределённости – обоснованность повышения требований ГОСТ к определению пучинистости грунтов

## Slide 12: МОРОЗНАЯ ПУЧИНИСТОСТЬ
ГОСТ 25100-95
Разновидность грунтов | Относительная деформация пучения efh, д. е. | Характеристика грунтов
Практически непучинистый | < 0,01 | Глинистые при IL ≤ 0 Пески гравелистые, крупные и средней крупности, пески мелкие и пылеватые при Sr ≤ 0,6, а также пески мелкие и пылеватые, содержащие менее 15 % по массе частиц мельче 0,05 мм (независимо от значения Sr). Крупнообломочные грунты с заполнителем до 10 %
Слабо пучинистый | 0,01 - 0,035 | Глинистые при 0 < IL ≤ 0,25 Пески пылеватые и мелкие при 0,6 < Sr ≤ 0,8 Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком мелким и пылеватым) от 10 до 30 % по массе
Среднепучинистый | 0,035 - 0,07 | Глинистые при 0,25 < IL ≤ 0,50 Пески пылеватые и мелкие при 0,80 < Su ≤ 0,95 Крупнообломочные с заполнителем (глинистым, песком пылеватым и мелким) более 30 % по массе
Сильнопучинистый и чрезмерно пучинистый | > 0,07 | Глинистые при IL > 0,50. Пески пылеватые и мелкие при Sr > 0,95
Таблица Б.27

## Slide 13: МОРОЗНАЯ ПУЧИНИСТОСТЬ
ГОСТ 25100-2011

## Slide 14: МОРОЗНАЯ ПУЧИНИСТОСТЬ
ГОСТ 28622-2012

## Slide 15: МОРОЗНАЯ ПУЧИНИСТОСТЬ
В отчетах по ИГИ протоколы лабораторных определений относительной деформации морозного пучения отсутствуют.
Данная характеристика учитывается при проектировании малоэтажных зданий, преимущественно на ленточных фундаментах, входных групп и отмосток.
Выданное замечание – Оценка пучинистости грунтов выполнена с нарушением требований нормативных документов.
Для устранения замечания нужно выполнить дополнительные ИГИ.
Предложения:
Вернуть в ГОСТ 25100-20** таблицу Б.27 из ГОСТ 25100-95.
В СП 22.13330.201* описать необходимость применения ГОСТ 28622-2012 для отдельных регионов, типов зданий и фундаментов.

## Slide 16: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
В СП 22.13330.2011 рыхлые пески к специфическим грунтам не отнесены, но:
5.6. Расчет оснований по деформациям
(п. 5.6.5-5.6.9 СП 22.13330-2011 обязательный к применению)
5.6.8. Определение расчетного сопротивления оснований R, сложенных рыхлыми песками, должно выполняться на основе специальных исследований. Значение R, найденное для рыхлых песков по формуле (5.7) при и или по указаниям 5.6.12, должно уточняться по результатам испытаний штампа (не менее трех).
Размеры и форма штампа должны быть близкими к форме и размерам проектируемого фундамента, но не менее 0,5 м2.
МГСН 2.07-01 (ТСН 50-304-2001)
5.14 К специфическим грунтам на территории Москвы относятся рыхлые пески, набухающие, пучинистые и слабые (текучепластичные и текучие) глинистые грунты, органоминеральные, органические и техногенные грунты. Характеристики специфических грунтов должны определяться в результате непосредственных испытаний.
Зона неопределённости – отнесение к рыхлым песков с высокими (17-20 МПа) значениями показателей деформационных свойств

## Slide 17: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
ГОСТ 25100-2011
* Таблица неизменна со времени принятия СНиП II-Б.1-62

## Slide 18: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
СП 11-105-97 часть 1
* Таблица неизменна со времени принятия СНиП II-15-74

## Slide 19: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
СП 11-105-97 часть 1

## Slide 20: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
В соответствии с п. 4.1.18 «Инструкции по инженерно-геологическим и геоэкологическим изысканиям в г.Москве» плотность песков должна устанавливаться по результатам статического зондирования.
Для песков по лобовому сопротивлению конуса зонда вычисляется по любой известной зависимости коэффициент пористости (формула Бусела И.А.; интерполяция СП 47.13330.2012 и ГОСТ 25100-2011, интерполяция таблиц СП 22.13330.2011).
по И.А. Буселу:
e=0,918-0,314∙lg(q3)
После назначения коэффициента пористости, вычисляется плотность грунта по
формулам для водонасыщенного песка:
𝜌 = (𝜌𝑠 + 𝑒)/ (𝑒 + 1)
для песка малой и средней степени водонасыщения:
𝜌 = 𝜌𝑠(1 + 0,01𝑊)/(𝑒 + 1)

## Slide 21: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)

## Slide 22: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)

## Slide 23: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств грунтов,1989

## Slide 24: ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)
А.26. Степень плотности песков , д.е.; определяют по формуле
где e - коэффициент пористости при искусственном сложении, д.е.;
е min - коэффициент пористости в предельно плотном сложении, д.е.;
e max- коэффициент пористости в предельно рыхлом сложении, д.е.
ГОСТ Р ИСО 14688-2-2017

## Slide 25
Выделенные в отчетах по ИГИ слои рыхлых песков, несмотря на достаточные для безаварийного функционирования здания значения показателей физико-механических свойств, не признаются экспертами в качестве грунтов основания.
Классификационные показатели и рекомендованные нормативные свойства песков остаются неизменными с 50-60-х годов XX века.
Выданное замечание – Исключить опирание фундаментов зданий на рыхлые пески.
Для устранения замечания нужно выполнить замещение рыхлых песков, или усиление рыхлых песков (щебенистые элементы, цементация…) или свайные фундаменты.
Предложения:
Провести анализ результатов ИГИ наиболее авторитетных организаций и актуализировать таблицы нормативных свойств грунтов и их зависимости от результатов полевых испытаний, в том числе – рыхлых песков и супесей;
Сместить границу между песками средней плотности и рыхлыми в зависимости от значений удельного сопротивления грунта под наконечником зонда.
Ввести более дробную классификацию разновидностей песков (5) например, очень плотный – плотный - средней плотности - пониженной плотности - рыхлый.
ПЛОТНОСТЬ СЛОЖЕНИЯ ПЕСКОВ (РЫХЛЫЕ ПЕСКИ)

## Slide 26
Спасибо за внимание!