## Slide 1
Сколько не может стоить испытание?
МИРНЫЙ Анатолий Юрьевич
кандидат технических наук
индивидуальный предприниматель
Независимая
геотехника

## Slide 2: Справочник базовых цен на лабораторные инженерно-геологические работы (1996)
РАЗРАБОТАН
ПНИИИС (Рыхлова С.И., Чушкина Н.И.),
АО «Институт Гидропроект» (Харьков Ю.А., Никаноров Э.А.).
Глава 4
…
3. Цены приведены на проведение испытания одного образца исследуемого грунта.
4. Ценами, кроме работ по проведению испытаний, учтены затраты на все виды работ по подготовке монолитов и образцов к лабораторным анализам (приемка, регистрация, хранение монолитов и образцов грунта нарушенного сложения), предварительные определения природной влажности, влажности на границах текучести и раскатывания, плотности в естественном состоянии и сухого грунта, гранулометрического состава и расчетов коэффициентов пористости, степени влажности, числа пластичности, показателя текучести и контрольные определения влажности, а также расходы по составлению документации исследований и обработке результатов с соответствующим оформлением (таблицы, карточки и графики).
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника

## Slide 3: Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства (1999)
РАЗРАБОТАН
Производственным и научно-исследовательским институтом по инженерным изысканиям в строительстве (ПНИИИС),
АО «Институт Гидропроект»,
НПЦ «Ингеодин», с участием Комитета по архитектуре и градостроительству Краснодарского края,
НИИ строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук.
Глава 21
8. Ценами на определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии учтены затраты на проведение опыта, а также на предварительные определения природной влажности, влажности на границах текучести и раскатывания, плотности в естественном состоянии и сухого грунта, гранулометрического состава грунтов и расчетов коэффициентов пористости, степени влажности, числа пластичности, показателя текучести и контрольные определения влажности.
2. Ценами на единичные определения и комплексные исследования учтены затраты на все виды работ по подготовке проб и образцов к лабораторным анализам (приемку, регистрацию образцов, подготовку средних и аналитических проб).
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника

## Slide 4: Образец, проба или определение?
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Проба – некоторый объем грунта, отобранный из геологической выработки (в виде керна или навески)
Образец – изготовленный из пробы для проведения испытания и сохраняющий ее физико-механические свойства объем грунта с заданными размерами
Опыт – испытание одного образца, предполагающее единичную загрузку установки
Определение (испытание) – совокупность опытов, позволяющая получить значение требуемого параметра
Определения повторяются для дальнейшей статистической обработки.

## Slide 5: Образец, проба или определение?
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
ГОСТ 12248:
п. 5.3.1.4 Испытания для определения частных значений ϕ и c проводят не менее чем для трех идентичных образцов исследуемого грунта при различных значениях всестороннего давления на образец.
СБЦ 1999:
17.1 В настоящей главе приведены базовые цены на отдельные определения (испытания)…
Для среза в комплексном испытании 4 точки, для трехосного сжатия количество не указано.
Нет разделения трехосных испытаний по видам на «прочность» и «деформируемость»!

## Slide 6: Таблица 66 (измеритель – 1 образец)
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
§ | Наименование определений | Цена
1 | Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sг> 0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 167,7
2 | Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 376,5
3 | То же, для песчаных грунтов | 87,5
4 | Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) - для определения характеристик прочности и деформируемости глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 741,4
5 | То же, для песчаных грунтов | 411,9
Примечание - Стоимость испытания грунтов находящихся в мерзлом состоянии определяется по ценам настоящей таблицы с коэффициентом 2,5

## Slide 7: Сопоставление стоимости испытаний
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Вид испытания | Справочник базовых цен 1996 |  | Справочник базовых цен 1999 | 
 | В ценах 1991 | В ценах 2018 | В ценах 1991 | В ценах 2018
НН | 107,78 | 4765 | 146,64 | 6483
КН (глинистые грунты) | 291,88 | 12904 | 397,2 | 17560
КН (песчаные грунты) | 69,55 | 3075 | 90,505 | 4001
КД (глинистые грунты) | 613,68 | 27131 | 835,08 | 36919
КД (песчаные грунты) | 355,61 | 15722 | 463,565 | 20494
Цены 2018 определены по Письму Минстроя №13606-ХМ/09 – индекс 44,02, без НДС
+30-36%
за 3 года
(1996-1999)

## Slide 8: Затраты времени на испытание
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
 | КД (глинистые грунты) | КД (песчаные грунты)
Изготовление образца и сборка камеры | 30 мин | 30 мин
Водонасыщение | ? | 1 час
(ре)консолидация | 30 мин + N * 15 мин + 8-24 часа | N * 5 мин + 30 мин
Девиаторное нагружение | Кинематика ≈ 2 – 48 часов Статика ≈ 2 дня – несколько недель | Кинематика ≈ 1 – 3 часа Статика ≈ 4 – 5 часов
ИТОГО | 12 – 60 часов | 4 – 8 часов
Расчеты выполнены для образцов диаметром 38мм

## Slide 9: Оборачиваемость установки
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
1991:
5-10 единичных опытов в месяц
2018:
15-50 единичных опытов в месяц
Оборудование окупается в 5 раз быстрее!

## Slide 10: Затраты труда лаборанта в ходе испытания
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
ГОСТ 12248-2010
Консолидация:
Показания прибора для измерения объемной деформации образца грунта регистрируют в конце приложения каждой ступени всестороннего давления (см. 5.3.5.4).
На конечной ступени давления при выдерживании ее до завершения 100%-ной фильтрационной консолидации образца показания снимают с постепенным увеличением интервалов времени, например, через 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 30 мин, 1; 2; 4; 8 ч и далее в начале и конце каждой смены.
Девиаторное нагружение
При статическом режиме показания записывают на каждой ступени давления:
- через 1; 5; 15; 30 мин и далее через 0,5 ч - для песков;
- через 1; 5; 15; 30 мин, 1; 2; 4; 6 и 8 ч, а затем в начале и в конце рабочего дня - для глинистых,
органо-минеральных и органических грунтов.

## Slide 11: Затраты труда лаборанта
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
 | 1991 | 2018
Изготовление образца и сборка камеры | 30 мин | 30 мин
Водонасыщение | - | -
(ре)консолидация | 1 рабочий день | -
Девиаторное нагружение | 2 часа – несколько недель | -
Обработка результатов | 1 час | 30 мин
ИТОГО | Минимум 2 полных рабочих дня | Максимум 2 часа
 | 30000/21 * 2 = 2860 рублей | 30000/21 / 8 = 356 рублей
Принята средняя заработная плата 30000 рублей / месяц
2504 рубля
за один опыт

## Slide 12: Затраты электроэнергии
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
 | 1991 | 2018
Электрооборудование (установка трехосного сжатия) | - | Максимум 60 часов
Освещение рабочего места | Минимум 2 полных рабочих дня (16 часов) | -
Оргтехника | - | 30 мин
ИТОГО | 16ч х 200Вт/ч = 3200Вт | 60ч х 200Вт/ч + 0,5ч х 200Вт/ч = 12100Вт
 | 3,2 * 4,7 * 3 = 45 рублей | 12,1 * 4,7 * 3= 171 рубль

## Slide 13: Сопоставление стоимости испытаний
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
 | Вид испытания | По СБЦ | ЗП и ЭЭ | Без ЗП и ЭЭ
1991 | КД (глинистые грунты) | 36919 | 8625 | 28294
 | КД (песчаные грунты) | 20494 | 2190 | 18304
2018 | КД (глинистые грунты) | 36919 | 1239 | 35680
 | КД (песчаные грунты) | 20494 | 438 | 20056
Экономия:
26%* для глин
9,5% для песков
*При условии выполнения испытания за двое суток

## Slide 14: Минимальная стоимость испытания
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Вид испытания | ЗП с налогами | Электроэнергия | Аренда (500 руб/м2/мес) | Амортизация (500 тыс / 60 мес) | Расходные материалы | ИТОГО
КД (глинистые грунты) | 9695 | 171 | 200 | 4980 | 200 | 15246
КД (песчаные грунты) | 1207 | 35 | 33 | 831 | 200 | 2306
*В таблице не учтены расходы на текущий ремонт и поверку оборудования

## Slide 15: Промежуточный итог
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Вид испытания | МИНИМУМ | РЫНОК | МАКСИМУМ
КД (глинистые грунты) | 15246 (0,41 СБЦ) | 0,6-0,7 СБЦ | 28294 (0,77 СБЦ)
КД (песчаные грунты) | 2306 (0,11 СБЦ) |  | 18304 (0,89 СБЦ)

## Slide 16: Промежуточный итог
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника

## Slide 17: Оптимизация и «оптимизация»
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Снизить время на изготовление образца и сборку камеры, обучая сотрудников
Оптимизировать время испытания, индивидуально подбирая скорости
Снизить расходы на ремонт и расходные материалы
Снизить процент неудачных испытаний

## Slide 18: Оптимизация и «оптимизация»
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Проводить испытания некондиционных образцов
Пренебрегать требованиями ГОСТ к скорости консолидации и нагружения
Игнорировать необходимость ремонта и обслуживания, регулярной метрологической поверки
Выдавать неудачные испытания за удачные путем «корректировки» результатов
…а так же:
Отдельно осмечивать определение каждого параметра из списка возможных для данного испытания
Фальсифицировать результаты испытаний

## Slide 19
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
С = БС + (ПТ * КС)
С – стоимость испытания
БС – базовая ставка
ПТ – посуточный тариф
КС – количество суток
но лучше:
КС – коэффициент «сложности» грунта

## Slide 20: Вместо заключения
Мирный А.Ю., 2018
Независимая
геотехника
Сколько платить за испытания – личное дело каждого.
Могут иметь место надбавки за срочность и сложность, высокую квалификацию исполнителей, работы, не предусмотренные нормативами
Так же вполне оправданы снижения стоимости за большой объем работ, «удобный» материал.
Но испытания не могут стоить дешевле бумаги, на которой напечатан паспорт испытания.

## Slide 21: Мирный Анатолий Юрьевич, к.т.н. индивидуальный предприниматель MirnyyAY@mail.ru 8(916)908-81-31 indep-geo.ru
Независимая геотехника
Мирный А.Ю., 2018