## Slide 1
Составление Технического задания на лабораторные исследования
Бершов Алексей Викторович, Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, ГК ПетроМоделинг
+79030040259
Alexey.bershov@petromodeling.com

## Slide 2
Обязательные пункты нормативных документов, формирующие ТЗ на лабораторные исследования
4.12 Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки проектной документации должно содержать следующие сведения и данные:
6.3.2 Задание на инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации дополнительно к 4.12, как правило, должно содержать:
данные о проектируемых нагрузках на основание;
данные о предполагаемых типах фундаментов;
данные о глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений;
данные о высоте и этажности зданий и сооружений;
данные о предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с основаниями фундаментов;
и т.д.
4.14 В задании не допускается устанавливать состав и объем работ, методику и технологию их выполнения, за исключением заданий на отдельные виды работ для субподрядных организаций исполнителя.
Обязательные пункты СП 47.13330.2012 согласно постановления правительства №1521

## Slide 3
Пункты действующих нормативных документов, формирующие ТЗ на лабораторные исследования
4.8 Требования к инженерным изысканиям для строительства приведены в СП 47.13330, [3], [4], [5], национальных стандартах и других нормативных документах по инженерным изысканиям и исследованиям грунтов для строительства.
Объемы и состав инженерных изысканий должны быть установлены в техническом задании на изыскания с учетом геотехнической категории объекта строительства.
Наименование грунтов оснований в отчетной документации по результатам инженерных изысканий и в проектной документации следует принимать по ГОСТ 25100.
Пункт действующего СП 22.13330.2016
На лицо противоречие !!!

## Slide 4
Пункты действующих нормативных документов, формирующие ТЗ на лабораторные исследования
5.1.16 (СП 22.13330.2016) В состав физико-механических характеристик грунтов, которые следует учитывать при проектировании, входят:
- плотность грунта и его частиц, влажность (ГОСТ 5180 и ГОСТ 30416);
- коэффициент пористости;
- гранулометрический состав для дисперсных грунтов (ГОСТ 12536);
- содержание органических веществ (ГОСТ 23740);
- влажность на границах пластичности и текучести, число пластичности и показатель текучести для глинистых грунтов (ГОСТ 5180);
- коэффициент фильтрации (ГОСТ 23278; ГОСТ 25584);
- угол внутреннего трения, удельное сцепление, модуль деформации и коэффициент поперечной деформации грунтов (ГОСТ 12248, ГОСТ 20276, ГОСТ 30416 и ГОСТ 30672);
- временное сопротивление при одноосном сжатии (ГОСТ 12248), показатели размягчаемости, растворимости и выветрелости для скальных грунтов.
... По специальному заданию дополнительно могут быть определены и другие характеристики грунтов, необходимые для расчетов.
В отчете об инженерно-геологических изысканиях необходимо указывать применяемые методы лабораторных и полевых определений характеристик грунтов и методы обработки результатов исследований.

## Slide 5
Обязательные пункты нормативных документов, формирующие ТЗ на лабораторные исследования
5.3.17 Число определений характеристик грунтов, необходимое для вычисления их нормативных и расчетных значений, должно устанавливаться в зависимости от степени неоднородности грунтов основания, требуемой точности вычисления характеристики и уровня ответственности сооружения и указываться в программе исследований. Следует учитывать, что увеличение числа определений характеристик грунтов приводит к повышению их расчетных значений и, следовательно, к более экономичным проектным решениям.
Число одноименных частных определений для каждого выделенного на площадке инженерно-геологического или расчетного грунтового элемента (ГОСТ 20522) должно быть не менее десяти для физических характеристик и не менее шести — для механических характеристик.
Обязательные пункты СП 22.13330.2012 согласно постановления правительства №1521

## Slide 6
Перечень параметров используемых в модели Мора-Кулона (MC)
Параметр | Название | Ед. изм
E | Модуль деформации | [кН/м2]
ν | Коэффициент Пуассона | [д.е.]
c | Эффективное сцепление | [кН/м2]
φ | Эффективный угол внутреннего трения | [°]
ψ | Угол дилатансии | [°]
Кфу, Кфх | Коэффициент фильтрации в вертикальном и горизонтальном направлении | м/сут
ОСR | Степень переуплотнения грунта | [д.е.]
K0 | Коэффициент бокового давления грунта | [д.е.]

## Slide 7
Параметр | Название | Ед. изм
E50ref | Секущий модуль деформации при 50% значении разрушающего девиатора напряжений | [кН/м2]
Eoedref | Пластическое деформирование, вызванное первичным сжатием | [кН/м2]
Eurref | Модуль упругости при разгрузке/повторном нагружении | [кН/м2]
νur | Коэффициент Пуассона, при разгрузке-повторном нагружении | [д.е.]
m | Показатель степени, описывающий влияние ограничивающего давления на модуль упругости | [-]
pref | Опорный уровень напряжений | [кН/м2]
c | Эффективное сцепление | [кН/м2]
φ | Эффективный угол внутреннего трения | [°]
ψ | Угол дилатансии | [°]
Кфу, Кфх | Коэффициент фильтрации в вертикальном и горизонтальном направлении | м/сут
ОСR | Степень переуплотнения грунта | [д.е.]
K0 | Коэффициент бокового давления грунта | [д.е.]
Перечень параметров используемых в модели Hardening Soil

## Slide 8
Принципиальная схема опробования геологического тела (ИГЭ) для корректного применения нелинейной модели HS
Отбор референсных образцов из кровли геологического тела, при существенно негоризонтальном залегании, отбор из части с наименьшей глубиной.
Отбор образцов с применением капсульных грунтоносов («двухколонковых»). Нелинейные модели чрезвычайно чувствительны к качеству отбора образцов
Отбор образцов с различных глубин из геологического тела, для выявления возможных закономерностей при различных s3, охватывающих весь диапазон возможных нагрузок на геологическое тело.

## Slide 9
Основные «сложные» моменты проведения лабораторных испытаний для корректного применения нелинейной модели HS
Невозможность обойтись стандартной фразой «сделать по ГОСТ», распространенной при проведении сдвиговых испытаний при нагрузках «1-2-3» и компрессионных испытаниях «0,5-1-2-3-4-5-6»;
Зависимость результатов лабораторных исследований от выбранных моделей поведения грунтов, типов поведения массивов («дреннированное», «недренированное А, В, С»), видов расчетных схем (пластические расчеты, консолидация, фильтрация и т.п.);
Отсутствие ГОСТ на определение большинства параметров нелинейных моделей;
Влияние на результат испытаний выбора схемы испытаний, которая определяется будущими условиями работы грунтового массива;
Существенное влияние на результат параметра Скемптона В и применения противодавления;
Влияние на результат скорости испытаний как трехосных, так и одометрических;
Влияние на результат боковых давлений, часто определяемых «бытовым» давлением (требующего отдельного определения проектировщиком, поскольку не ясна схема его расчета);
Существенное влияние на результаты моделирования параметров OCR и K0, большее чем влияние прочностных и деформационных свойств.

## Slide 10
Особенности ТЗ на лабораторные работы по НS
Трёхосные испытания грунтов по КД и КН схемам в соответствии с ГОСТ 12248-2010.
Особое внимание необходимо обратить на уточнение методики:
— при подготовке образца к испытанию рекомендуется наклеивать на образец боковые фильтры из фильтровальной бумаги в соответствии с п.5.3.3.2 ГОСТ 12248-2010. Однако необходимо помнить про учет боковых фильтров в формуле расчета скорости разрушения (табл. Е.1 Приложение Е.3 ГОСТ 12248-2010);
— формование песчаных образцов:
для образцов до глубины 15 м проводят методом сухой послойной отсыпки, строго без лишнего постукивания для сохранения рыхлого состояния, после чего образец песка водонасыщается;
для образцов с глубин более 15 м проводят методом сухой послойной отсыпки в 5 слоев, с равномерным постукиванием по 20 ударов на каждый слой, после чего образец песка водонасыщается;
— для всех образцов должен быть обеспечен контроль степени водонасыщения образца при реконсолидации (п. 5.3.4.1 ГОСТ 12248-2010: методика ВФС или реконсолидация в отсутствии дренажа с контролем параметра Скемптона). Использование методики противодавления (Приложение Е.2 ГОСТ 12248-2010) необходимо дополнительно согласовывать с заказчиком;

## Slide 11
Особенности ТЗ на лабораторные работы по НS
Трёхосные испытания грунтов по КД и КН схемам в соответствии с ГОСТ 12248-2010.
Особое внимание необходимо обратить на уточнение методики:
— при подготовке образца к испытанию рекомендуется наклеивать на образец боковые фильтры из фильтровальной бумаги в соответствии с п.5.3.3.2 ГОСТ 12248-2010. Однако необходимо помнить про учет боковых фильтров в формуле расчета скорости разрушения (табл. Е.1 Приложение Е.3 ГОСТ 12248-2010);
— формование песчаных образцов:
для образцов до глубины 15 м проводят методом сухой послойной отсыпки, строго без лишнего постукивания для сохранения рыхлого состояния, после чего образец песка водонасыщается;
для образцов с глубин более 15 м проводят методом сухой послойной отсыпки в 5 слоев, с равномерным постукиванием по 20 ударов на каждый слой, после чего образец песка водонасыщается;
— для всех образцов должен быть обеспечен контроль степени водонасыщения образца при реконсолидации (п. 5.3.4.1 ГОСТ 12248-2010: методика ВФС или реконсолидация в отсутствии дренажа с контролем параметра Скемптона). Использование методики противодавления (Приложение Е.2 ГОСТ 12248-2010) необходимо дополнительно согласовывать с заказчиком;

## Slide 12
Особенности ТЗ на лабораторные работы по НS
Отложения | Инженерно- геологический элемент | Отметки отбора, [м н.у.м] | Давление в ячейке, P’c [кПa] |  | 
 |  | (предполагаемые) | 1 | 2 | 3
gQIIdn | ИГЭ – 4 | 143 -134 | 50 | 100 | 250
fQIIok-dn | ИГЭ – 6 | 134 - 130 | 100 | 150 | 350
J3tt | ИГЭ – 7 | 134 - 130 | 100 | 200 | 400
J3ox | ИГЭ – 8 | 130 - 124 | 150 | 250 | 400
eC3 | ИГЭ – 9 | 125 - 124 | 150 | 250 | 400
C3izm | ИГЭ - 10 | 124 - 119 | 250 | 350 | 550
Давления в ячейке при консолидации исследуемых образцов инженерно-геологических элементов.
Этап | Шаг | S3 [кПa] | S1 [кПa]
Начальный этап | 1 | Pc | Pc
 | 2 | Pc | 1.75 Pc
Нагружение/ разгрузка | 1 | Pc | 2.1 Pc
 | 2 | Pc | Pc
 | 3 | Pc | 2.1 Pc
Разрушение | 1 | Pc | Разрушение
Этапы проведения трехосных испытаний (траектория нагружения).

## Slide 13
Особенности ТЗ на лабораторные работы по НS
В итоговом паспорте трехосного КД и КН испытания образца грунта в обязательном порядке должны присутствовать:
график зависимости относительной вертикальной деформации от вертикального напряжения ε1 = f(σ1);
консолидационная кривая – график зависимости объемной деформации образца во время консолидации от времени в логарифмическом масштабе εV = f(lgt) или подробно раскрытую формулу расчета скорости разрушения образца;
зависимость объемных и вертикальных деформаций;
фото образца после опыта, иллюстрирующее характер разрушения образца грунта;
таблица с параметрами разрушения:
σ1 (МПа) – максимальное вертикальное напряжение в точке разрушения;
σ3 (МПа) – давление в камере на этапе разрушения;
ε1 разруш.(д.е.) – деформация в точке разрушения;
Δu (МПа) – поровое давление в момент разрушения;
Е50 (МПа) – секущий модуль деформации Е50 (п.5.3.7.8 ГОСТ 12248-2010);
n – коэффициент Пуассона
Y – угол дилатансии
6. Рref – определяется как бытовая нагрузка на кровле каждого выделяемого ИГЭ;
Расчет параметра m проводится относительно совокупности образцов, отобранного из кровли каждого ИГЭ;
Расчет прочностных параметров f и С проводится по совокупности всех 6 образцов, исследованных при разных бытовых нагрузках (по месту отбора образцов) для которых определены σ1 (МПа) и σ3 (МПа) – построение паспорта прочности для ИГЭ.

## Slide 14
Особенности ТЗ на лабораторные работы по НS
Компрессионные испытания в соответствии с ГОСТ 12248-2010:
— ступени давления определяются заказчиком и направляются в ведомости задании на лабораторные испытания. Бытовое давление обязательно должно являться одной из ступеней давления.
Шаг | Sv [кПa]
1 | 6
2 | 12
3 | 25
4 | 50
5 | 100
6 | 50
7 | 25
8 | 6
9 | 12
10 | 25
11 | 50
13 | 100
14 | 200
15 | 400
16 | 800
17 | 1600
18 | 400
19 | 100
20 | 25
21 | 12
22 | 25
23 | 100
24 | 400
25 | 1600
26 | 3200
— при компрессионном испытании для получения параметров консолидации Cv и Сα запись данных в соответствии с п 5.4.4.4 ведется до достоверного выхода консолидационной кривой на участок вторичной консолидации. Параметры консолидации рассчитываются на двух последних ступенях давления – бытовой и определяемой проектом
— Одометрический модуль деформации рассчитывается как касательный в интервале нагрузок близком к бытовой;
— Компрессионный модуль деформации рассчитывается как касательный в интервале нагрузок 0,1-0,2 Мпа для возможности перерасчета с помощью коэффициента Мк к штамповым испытаниям.

## Slide 15
Спасибо за внимание!

## Slide 16
Общие положения трехосных испытаний
Трехосные испытания проводят для определения следующих параметров:
-угол внутреннего трения φ
-удельного сцепления с
-угла дилатансии
-сопротивления недренированному сдвигу Сu
-модулей деформации Е, Еу, Е0, Е50
-коэффициента поперечной деформации
2. Область применения: песчаные, глинистые, органо-минеральные и органические грунты
3. Нормативная база:
Метод испытания | Российская Федерация | Англия | США | Особенности
НН | ГОСТ 12248, ч. 5.3 | BS 1377, p. 7 | ASTM D2850 | Без измерения порового давления
КН | ГОСТ 12248, ч. 5.3 | BS 1377, p. 8 | ASTM D4767 | С измерением порового давления
КД | ГОСТ 12248, ч. 5.3 | BS 1377, p. 8 | - | С измерением изменения объема

## Slide 17
2. Процедура проведения испытания образца
Водонасыщение образца
процедура
Схема
НН, КН, КД
Консолидация
КН, КД
Девиаторное нагружение
НН, КН, КД

## Slide 18
2. Процедура проведения испытания образца
2.1 Водонасыщение образца
Реконсолидация образцов путем восстановления двухфазного состояния
Проверка параметра Скемптона B

## Slide 19
2. Процедура проведения испытания образца
2.1 Водонасыщение образца
Водонасыщение методом противодавления
Проводится в несколько этапов:
Перед началом стадии противодавления закрываем дренаж и повышаем давление в камере σ3
Фиксируем величину порового давления U
В системе противодавления поднимаем давление, открываем дренаж
Проверяем параметр B (при этом величина порового давления должна быть больше 300кПа)

## Slide 20
2. Процедура проведения испытания образца
2.3 Девиаторное нагружение
2.3.1 Определение скорости нагружения в НН испытаниях
Обычно скорость деформирования в НН-условиях принимается равной 2%/мин. Более низкие значения скорости принимаются для глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции.
Следует помнить, что значение недренированной прочности Cu сильно зависит от скорости приложения нагрузки, а это означает, что желательно принимать одну и ту же скорость для всех испытаний данного типа.

## Slide 21
2. Процедура проведения испытания образца
2.3 Девиаторное нагружение
3.3.1 Определение скорости нагружения в КН и КД испытаниях
Скорость нагружения при КН и КД испытаниях рассчитывают по формуле:
где
h – начальная высота образца
∆hc – изменение высота образца в процессе консолидации
1f – ожидаемая относительная вертикальная деформация при разрушении, д.е (принимается по результатам первого разрушения, для которого скорость рассчитывают при 1f=0,1
F – коэффициент, зависящий от типа испытаний и условий дренирования
t50 – время требуемое для 50% фильтрационной консолидации образца грунта, мин

## Slide 22
3. Процедура проведения испытания образца
3.3 Девиаторное нагружение
3.3.1 Определение скорости нагружения в КН и КД испытаниях
Условия дренирования в течение консолидации | Значения F для h/d=2 | 
 | КН испытания | КД испытания
Одностороннее | 2,1 | 34
Двухстороннее | 8,4 | 34
Радиальное и одностороннее | 7,2 | 56
Радиальное и двухстороннее | 9,2 | 64
Значения коэффициента F