## Slide 1: Усиление слабых грунтов основания «щебеночными сваями» и выполнение мероприятий противокарстовой защиты, на примере строительства участков автомагистралей М-7 и М-12
Санкт-Петербург
2023
Акулова Юлия Николаевна
Инженер-геотехник
Мелентьев Алексей Сергеевич
Руководитель отдела геотехники

## Slide 2: О компании
«ГЕОИЗОЛ Проект» специализируется
на геотехническом проектировании.
Создана в 2009 году в составе Группы компаний «ГЕОИЗОЛ».
Компания стала основоположником направления «Инженерная защита территории» в России.
С 2013 года это одно из основных направлений работы.
Разработано около 700 проектов.
Все они прошли экспертизу и были приняты заказчиком.

## Slide 3: О компании
География проектов объединяет все регионы России и многие страны ближнего зарубежья.
Проектируем в любых климатических зонах
и на всех формах рельефа,
включая горные территории
и зону вечной мерзлоты.

## Slide 4
Мероприятия по защите от карстовых процессов участков строящейся автомагистрали М-12 «Москва – Казань»
Мелентьев Алексей Сергеевич
Руководитель отдела геотехники

## Slide 5: Объект
Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Нижний Новгород – Казань,
5 этап км 347 – км 454,
Нижегородская область.
В административном отношении проектируемый участок расположен в южной части Нижегородской области. Трасса протягивается с запада на восток начинаясь севернее г.
Арзамаса и заканчиваясь несколько южнее г. Сергача.
Разработка комплекса противокарстовых мероприятий,
для защиты полотна автодороги
и опор искусственных сооружений: путепроводов и экодуков (на свайном основании).

## Slide 6: Условия
Территория прохождения трассы характеризуется интенсивным развитием современного карста.
Механизм развития деформаций на земной поверхности преимущественно карстово-суффозионный.

## Slide 7: Технические решения
Для защиты земляного полотна от негативного влияния карстовых воронок предусмотрены конструктивные мероприятия в виде армирования дорожного полотна высокопрочным геотекстилем и устройство железобетонных ребристых плит в теле насыпи.

## Slide 8: Технические решения
Моделирование карстовых воронок выполняется по методике, которая заключается в освобождении вертикальных связей конечной жесткости (обнуление коэффициента постели и др.) под земляным полотном на область равную величине диаметра расчетной воронки.

## Slide 9: Технические решения
Для защиты искусственных сооружений, в том числе на свайном основании, от негативного влияния карстовых воронок предусматриваются защитные мероприятия в виде инъекции специальных составов
на основе цемента в покровную зону и в зону карстующихся пород.

## Slide 10: Технические решения
Для выполнения инъектации применялось оборудование Jet Grouting.
Технология сочетает высокую скорость производства работ с надежностью результата.
Учитывая сжатые сроки строительства, такое решение было единственно возможным вариантом.

## Slide 11: Технология инъектирования
Принципиальная схема
расстановки скважин
Работы по инъектации выполняются в четыре этапа: контурные скважины и три очереди с поэтапным сгущением сетки скважин.
Размер зоны инъецирования грунта определяется для каждого сооружения индивидуально в зависимости от диаметра карстовой воронки.

## Slide 12: Технология инъектирования
Предусматривается применение нескольких составов тампонажных растворов:
- для контурных скважин растворы с применением материала KARSTstop Filler и на основе портландцемента ПЦ-500-ДО c добавками бентонита;
- для скважин 1-ой очереди раствор на основе материала KARSTstop Protect;
- для скважин 2-ой и 3-ей очереди раствор ПЦ-500-ДО c добавками бентонита и модификатора струйной цементации.

## Slide 13: Технология инъектирования
В нижней части инъектирования закрепляются карстующиеся породы.
Зона контрольных инъекций восстанавливает разуплотненную покровную толщу.
Зона закрепления карстовых пород
Зона контрольных инъекций
(восстановление разуплотненной покровной толщи)
Защищаемый объект

## Slide 14
Усиление слабых грунтов основания «щебеночными сваями» на участке строительства дублера автомагистрали М-7 «Волга»
Акулова Юлия Николаевна
Инженер-конструктор

## Slide 15: ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
«Щебеночные (песчаные) сваи» – представляют собой технологию модификации грунтового массива путем формирования столбов
из инертных материалов методом виброуплотнения.

## Slide 16: ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ «ЩЕБЕНОЧНЫХ СВАЙ»
Модификация грунта
«щебеночными сваями» уменьшает деформации и повышает несущую способность основания.
Варианты применения технологии:
усиление оснований при строительстве железных и автомобильных дорог;
усиление основания под устройство фундаментных плит зданий и сооружений;
усиление существующих насыпей;
усиление оснований при устройстве насыпей.
Для устройства «щебеночных свай» используются различные инертные материалы: щебень, строительный песок, песчано-гравийную смесь, рецикл бетона (щебень из бетона).

## Slide 17: КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ
Глубинная флотирующая вибросистема (виброфлот).
Кран/экскаватор/буровая установка.
Экскаватор-погрузчик.
Компрессор (электрогенератор).

## Slide 18: УСТРОЙСТВО «ЩЕБЕНОЧНЫХ СВАЙ» С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ ЩЕБНЯ (СУХОЙ СПОСОБ)
a. – Скважина формируется с использованием виброфлота под воздействием вибрации и сжатого воздуха;
b. – инертный материал подается сверху по подводящей трубе, расположенной параллельно виброфлоту, с помощью сжатого воздуха;
c. – виброфлот, опускаясь вниз, посредством вибрации уплотняет инертный материал (диаметр скважины расширяется);
d. – виброфлот поэтапно (один этап уплотнения = одна загрузка бункера инертным материалом) поднимаясь вверх формирует тело сваи.
a.
b.
c.
d.

## Slide 19: ДУБЛЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА», КМ 1169 – КМ 1231
Обход 5 населенных пунктов войдет в состав скоростного маршрута Москва – Казань – Екатеринбург.

## Slide 20: ДУБЛЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА», КМ 1169 – КМ 1231
Органические и органо-минеральные грунты выявлены на 10 участках
общей протяженностью 972 м.
Принято решение об усилении грунтов сваями из песчано-гравийной смеси (ПГС).

## Slide 21: СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБЪЕКТЕ-АНАЛОГЕ
По сравнению с технологией Jet Grouting и забивными сваями, затраты на устройство свай из ПГС ниже в 5,2 раза (за счет стоимости применяемых материалов).
Chart: 
| Категория 1
Забивные сваи | 5.6
Jet Grouting | 5.2
Сваи из ПГС | 1

## Slide 22: ДУБЛЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА», КМ 1169 – КМ 1231
Сваи из ПГС работают как сваи-дрены.
В результате ускоряется процесс консолидации, улучшаются физико-механические и прочностные характеристики грунтового массива.
Максимальная длина столбов из ПГС достигает 14 м. На площадке задействовано 4 виброфлота.

## Slide 23: ДУБЛЕР ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОДОРОГИ М-7 «ВОЛГА», КМ 1169 – КМ 1231
Моделирование свай выполнялось отдельными элементами с учетом характеристик применяемого материала
Применение свай из ПГС сократило срок консолидации со 125 дней до 24 дней и обеспечило требуемый запас коэффициента устойчивости.

## Slide 24: МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
1. Контроль параметров в реальном времени
с оформлением паспорта сваи.
2. Выполнение статического зондирования
и штамповых испытаний после завершения
работ. Испытания фиксируют параметры
массива модифицированного грунта.

## Slide 25: ПУТЕПРОВОД, ПК 524, ЦКАД, ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС №3
Усиление грунтов основания армогрунтовых стен на подходе к путепроводу по основному ходу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
Выполнены «щебеночные сваи» Ø1050 мм длиной 3,8 м, по сетке 1,8х1,7м с применением щебня фракции 5-20 мм.

## Slide 26: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОДОРОГА А-181 «СКАНДИНАВИЯ», КМ 65 – КМ 100
Прохождение заболоченного участка при реконструкции трассы А-181 «Скандинавия» (подэтап 2,3 этапа 2. Ленинградская область).
Снижение затрат за счет замены проектного решения – модификации грунта методом струйной цементации (Jet Grouting) – более экономичной технологией, усилением основания сваями из ПГС.

## Slide 27: ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВТОДОРОГА А-181 «СКАНДИНАВИЯ», КМ 65 – КМ 100
На участке выполнена выторфовка на глубину 3 м с последующей засыпкой песчаным грунтом для пригруза.
Для нижних слоев торфа, залегающих на глубину до 8 м, принято усиление сваям из ПГС длиной от 6 до 16 м с шагом 1,7х2 м.
Объем выполненных работ: 1797 свай 18,5 тыс. пог. м.

## Slide 28: Благодарим за внимание!
Мы в соцсетях
@geoizolproject
ООО «ГЕОИЗОЛ»
197046, Санкт-Петербург,
Большая Посадская ул., 12
БЦ «Крюммельхаус»
Телефон: +7 (812) 337 53 13
E-mail: info@geoizol.ru
www.geoizol.ru
ООО «ГЕОИЗОЛ Проект»
197046, Санкт-Петербург,
Большая Посадская ул., 12
БЦ «Крюммельхаус», оф. 312
Телефон: +7 (812) 416 30 28
Телефон: +7 (921) 339 25 76
E-mail: info@geoizolproject.ru
www.geoizolproject.ru
ООО «УМ ГЕОИЗОЛ»
196600, Санкт-Петербург,
Пушкин, Новодеревенскаяул., 17
Телефон: +7 (812) 640 79 93
E-mail: um@geoizol.ru
www.geoizol.ru
ООО «Пушкинский машиностроительный завод»
196600, Санкт-Петербург,
Пушкин, Новодеревенскаяул., 17
Телефон: +7 (812) 640 79 95
E-mail: pmz@geoizol.ru
www.pmzspb.ru